module fulladder(a, b, cin : s, cout)
aouexb = /a*b + a*/b
s = /aouexb*cin + aouexb*/cin
cout = a*/aouexb + cin*aouexb
end module

module adder8(a[7..0], b[7..0], cin : s[7..0], cout)
fulladder(a[0], b[0], cin : s[0], c0)
   fulladder(a[1], b[1], c0 : s[1], c1)
fulladder(a[2], b[2], c1 : s[2], c2)
   fulladder(a[3], b[3], c2 : s[3], c3)
   fulladder(a[4], b[4], c3 : s[4], c4)
   fulladder(a[5], b[5], c4 : s[5], c5)
   fulladder(a[6], b[6], c5 : s[6], c6)
   fulladder(a[7], b[7], c6 : s[7], cout)
end module

module adder32(a[31..0], b[31..0], cin : s[31..0], cout)
adder8(a[7..0], b[7..0], cin : s[7..0], c0)
   adder8(a[15..8], b[15..8], c0 : s[15..8], c1)
   adder8(a[23..16], b[23..16], c1 : s[23..16], c2)
   adder8(a[31..24], b[31..24], c2 : s[31..24], cout)
end module

module count2(rst, clk, en : c[1..0])
T[0] = 1
   T[1] = c[0]
   c[1..0] := /T[1..0]*c[1..0] + T[1..0]*/c[1..0] on clk reset when rst enabled when en
end module

module count4(rst, clk, en : c[3..0])
count2(rst, clk, en : c[1..0])
   subclk := c[0]*c[1]*clk on clk reset when rst enabled when en
   count2(rst, subclk, en : c[3..2])
end module

module count_init4(rst, clk, en, init, e[3..0] : c[3..0])
T[0] = 1*/init + init*(/e[0]*c[0] + e[0]*/c[0])
   T[1] = c[0]*/init + init*(/e[1]*c[1] + e[1]*/c[1])
   T[2] = c[1]*c[0]*/init + init*(/e[2]*c[2] + e[2]*/c[2])
   T[3] = c[2]*c[1]*c[0]*/init + init*(/e[3]*c[3] + e[3]*/c[3])
   c[3..0] := /T[3..0]*c[3..0] + T[3..0]*/c[3..0] on clk reset when rst enabled when en
end module

module count4_b1_b2(rst, clk, count, init, b1[3..0], b2[3..0] : c[3..0])
init_b1 = init*/count
   en = /init*count

T[0] = 1*en*/c_equal_b2 + init_b1*(/b1[0]*c[0] + b1[0]*/c[0])
   T[1] = c[0]*en*/c_equal_b2 + init_b1*(/b1[1]*c[1] + b1[1]*/c[1])
   T[2] = c[1]*c[0]*en*/c_equal_b2 + init_b1*(/b1[2]*c[2] + b1[2]*/c[2])
   T[3] = c[2]*c[1]*c[0]*en*/c_equal_b2 + init_b1*(/b1[3]*c[3] + b1[3]*/c[3])

   ucmp4(b2[3..0], c[3..0] : sup, c_equal_b2)
   c[3..0] := /T[3..0]*c[3..0] + T[3..0]*/c[3..0] on clk reset when rst
end module

module count8_b1_b2(rst, clk, count, init, b1[7..0], b2[7..0] : c[7..0])
// compteur iniialisé avec b1 quand init=1 et count=0, compte quand init=0 et count=1 et s	'arrête quand il atteint b2

// l'utilisation de en peut s'avérer problématique si le signal en est composé !!! bug
c[7..0] := /t[7..0]*c[7..0] + t[7..0]*/c[7..0] on clk reset when rst

t[0] = /init*count*sup + init*/count* (b1[0]*/c[0] + /b1[0]*c[0])
t[1] = /init*count*sup*c[0] + init*/count* (b1[1]*/c[1] + /b1[1]*c[1])
t[2] = /init*count*sup*c[0]*c[1] + init*/count* (b1[2]*/c[2] + /b1[2]*c[2])
t[3] = /init*count*sup*c[0]*c[1]*c[2] + init*/count* (b1[3]*/c[3] + /b1[3]*c[3])
t[4] = /init*count*sup*c[0]*c[1]*c[2]*c[3] + init*/count* (b1[4]*/c[4] + /b1[4]*c[4])
t[5] = /init*count*sup*c[0]*c[1]*c[2]*c[3]*c[4] + init*/count* (b1[5]*/c[5] + /b1[5]*c[5])
t[6] = /init*count*sup*c[0]*c[1]*c[2]*c[3]*c[4]*c[5] + init*/count* (b1[6]*/c[6] +	/b1[6]*c[6])
t[7] = /init*count*sup*c[0]*c[1]*c[2]*c[3]*c[4]*c[5]*c[6] + init*/count* (b1[7]*/c[7] +	/b1[7]*c[7])

ucmp8(b2[7..0], c[7..0] : sup, eq)
end module

module count_012789(rst, clk, en : c[3..0])
init7 = /c[3]*/c[2]*c[1]*/c[0] // quand on est à 2 pour passer à 7
   init0 = c[3]*/c[2]*/c[1]*c[0] // quand on est à 9 pour passer à 0
   init = init7 + init0
   e[3..0] = "0000"*init0 + "0111"*init7
   count_init4(rst, clk, en, init, e[3..0] : c[3..0])
end module

module decoder2to4(e[1..0] : s[3..0])
s[0] = /e[1] * /e[0]
   s[1] = /e[1] * e[0]
   s[2] = e[1] * /e[0]
   s[3] = e[1] * e[0]
end module

module decoder3to8(e[2..0] : s[7..0])
decoder2to4(e[1..0] : s_temp[3..0])
   s[3..0] = /e[2]*s_temp[3..0]
   s[7..4] = e[2]*s_temp[3..0]
end module

module decoder4to16(e[3..0] : s[15..0])
decoder3to8(e[2..0] : s_temp[7..0])
   s[7..0] = /e[3]*s_temp[7..0]
   s[15..8] = e[3]*s_temp[7..0]
end module

module ucmp1(a, b : sup, equ)
sup = a * /b
   equ = a * b + /a * /b
end module

module ucmp2(a[1..0], b[1..0] : sup, equ)
ucmp1(a[0], b[0] : su0, eq0)
   ucmp1(a[1], b[1] : su1, eq1)
   sup = su1 + eq1*su0
   equ = eq0*eq1
end module

module ucmp4(a[3..0], b[3..0] : sup, equ)
ucmp2(a[1..0], b[1..0] : su0, eq0)
   ucmp2(a[3..2], b[3..2] : su1, eq1)
   sup = su1 + eq1*su0
   equ = eq0*eq1
end module

module reg8_D(rst, clk, en, e[7..0] : sr[7..0])
sr[7..0] := e[7..0] on clk reset when rst enabled when en
end module

module reg8_T(rst, clk, en, e[7..0] : sr[7..0])
T[7..0] = /e[7..0]*sr[7..0] + e[7..0]*/sr[7..0]
sr[7..0] := /T[7..0]*sr[7..0] + T[7..0]*/sr[7..0] on clk reset when rst enabled when en
end module

module incr1(x, inv_i : y, inv_iplus1)
y = x*/inv_i + /x*inv_i
   inv_iplus1 = inv_i * x
end module

module incr8(x[7..0], inv0 : y[7..0])
incr1(x[0], inv0 : y[0], inv1)
   incr1(x[1], inv1 : y[1], inv2)
   incr1(x[2], inv2 : y[2], inv3)
   incr1(x[3], inv3 : y[3], inv4)
   incr1(x[4], inv4 : y[4], inv5)
   incr1(x[5], inv5 : y[5], inv6)
   incr1(x[6], inv6 : y[6], inv7)
   incr1(x[7], inv7 : y[7], inv8)
end module

module divisible(rst, clk, a[7..0], b[7..0], go : FINI, divisible)
//divisible = 1 si a divise b, 0 sinon

   Bnul = /b[7]*/b[6]*/b[5]*/b[4]*/b[3]*/b[2]*/b[1]*/b[1]*/b[0]

   // Les états du graphe
   INIT := /go on clk set when rst
   DECRB := INIT*go*/Bnul + DECRB*go*xsup0 on clk reset when rst
   FINI := FINI*go + Bnul*go + DECRB*go*/xsup0 on clk reset when rst

   //xsup0
   ucmp8(x[7..0], "00000000" : xUsup0, xeq0)
   xsup0 = /x[7]*xUsup0

   //X stocké dans un registre
   reg8_D(rst, clk, enx, ex[7..0] : x[7..0])
   enx = INIT + DECRB*xsup0
   ex[7..0] = a[7..0]*INIT + xmoinsb[7..0]*DECRB*xsup0

   //xmoinsb : complément à deux
   nonb[7..0] = /b[7..0]
   adder8(x[7..0], nonb[7..0], 1 : xmoinsb[7..0], cout)

   divisible = /x[7]*/x[6]*/x[5]*/x[4]*/x[3]*/x[2]*/x[1]*/x[0]*FINI*/Bnul
end module

module max3(a[7..0], b[7..0], c[7..0] : max[7..0])
// max = max(a,b,c)

   ucmp8(a[7..0], b[7..0] : asupb, aeqb)
   maxab[7..0] = a[7..0]*asupb + b[7..0]*/asupb

   ucmp8(maxab[7..0], c[7..0] : maxabsupc, maxabeqc)
   max[7..0] = maxab[7..0]*maxabsupc + c[7..0]*/maxabsupc
end module

module min3(a[7..0], b[7..0], c[7..0] : min[7..0])
ucmp8(a[7..0], b[7..0] : asupb, aeqb)
   minab[7..0] = a[7..0]*/asupb + b[7..0]*asupb

   ucmp8(minab[7..0], c[7..0] : minabsupc, minabeqc)
   min[7..0] = minab[7..0]*/minabsupc + c[7..0]*minabsupc
end module

module etats_cal_max(rst, clk, cal, finTab : INITAD, INITMAX, MAJMAX, FINI)
INITAD := /cal on clk set when rst
   INITMAX := cal*INITAD on clk reset when rst
   MAJMAX := cal*INITMAX + cal*MAJMAX*/finTab on clk reset when rst
   FINI := cal*MAJMAX*finTab + cal*FINI on clk reset when rst
end module

module cal_max(rst, clk, cal, ad1[7..0], ad2[7..0], elemCour[31..0] : adCour[7..0], max[31..0],	adMax[7..0], INITAD, INITMAX, MAJMAX, FINI)
etats_cal_max(rst, clk, cal, finTab : INITAD, INITMAX, MAJMAX, FINI)
   ucmp8(adCour[7..0], ad2[7..0], sup, finTab)

   count8_b1_b2(rst, clk, enAdC, initAdC, ad1[7..0], ad2[7..0] : adCour[7..0])
   initAdC = cal*INITAD
   enAdC = cal*INITMAX + cal*MAJMAX*/finTab

   reg8_D(rst, clk, enAdMax, adCour[7..0] : adMax[7..0])
   enAdMax = cal*INITMAX + cal*MAJMAX*supMax

   ucmp32(elemCour[31..0], max[31..0] : supMax, eqMax)

   reg32_D(rst, clk, enAdMax, elemCour[31..0] : max[31..0])
end module

module max_tab(rst, clk, cal, ad1[7..0], ad2[7..0] : max[31..0])
$ram_aread_swrite(clk, 0, adCour[7..0], "00000000000000000000000000000000" :	elemCour[31..0])

cal_max(rst, clk, cal, ad1[7..0], ad2[7..0], elemCour[31..0] : adCour[7..0], max[31..0],	adMax[7..0], INITAD, INITMAX, MAJMAX, FINI)
end module